武夷山职业学院

采购招标文件

项目名称：采购网络安全设备及等级保护测评

招标人：武夷山职业学院

二〇二三年六月

目  录

第一章  综合说明………………………………………3

第二章  投标须知………………………………………4

第三章  采购内容及要求………………………………7

第四章  应提交的有关格式范例………………………11

第五章  评标办法………………………………………17

第一章  综合说明

一、招标公告

武夷山职业学院对采购网络安全设备及等级保护测评项目进行公开招标,现欢迎符合投标人资格要求的投标人前来提交密封的投标。

（一）采购项目：采购网络安全设备及等级保护测评

（二）采购方式: 公开招标

（三）采购内容：采购网络安全设备、校园网络整改及等级保护测评，具体需求见第三章采购内容和要求。

（四）投标截止时间：2023年6月16日星期五（北京时间上午9:00），投标人应在此之前将密封的纸质投标文件送达武夷山职业学院信息管理中心处，当天开标。逾期或不符合规定的投标文件将被拒绝。

项目联系人：邢宗善

联系电话：13024991751

第二章  投标须知

一 、说明

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

（二）定义

1.“招标人”系指武夷山职业学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购的设备。

4.“服务”系指根据本合同规定投标人必须承担有关的服务和合同中规定供应方应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由投标人承担的其它义务。

（三）投标人资格要求

1.响应招标文件要求、有能力提供本招标文件所述货物及服务、具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的合格投标人。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）总体要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2.投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（二）投标文件按采购项目及要求编制，投标文件应加盖单位公章。

（三）投标内容填写说明

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写。

2.投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。

3.投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）投标文件的签署及规定

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。文件的副本可采用正本的复印件。

3.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

（五）投标文件的密封和标记

1.投标文件应密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及法定代表人或委托代理人签名。

2.封面应注明项目名称、投标单位及投标人名称

三、投标文件的递交

递交投标文件截止时间前直接将投标文件递交至武夷山职学院资产管理处，当天开标，逾期不予接收。

四、开标

（一）招标人在投标文件截止期后查看招标文件。

（二）根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标候选人。

五、授予合同

（一）完成评定后，向招标人提交评定结果。

（二）中标通知和合同授予

1.评定结果公开后，将对中标人发出通知并签订合同。

2.招标文件和投标文件等，均视为签订合同的依据。

第三章 采购内容及要求

一、采购内容

采购采购网络安全设备及等级保护测评。本文所述采购内容及要求，应视为可以维持校园网络安全运行、符合校园网络标准，通过等级保护测评（第二级）所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

二、货物需求、技术要求

（一）招标参数

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 信息安全系统 |
| 1 | 防火墙 | 1、为满足高性能场景需求，要求采用控制、业务、数据相分离的全分布式架构，控制引擎、交换引擎、业务引擎及接口单元硬件分离，解耦合系统关键部件；独立的硬件交换引擎，支撑高性能安全业务无阻塞处理及转发 |
|  |  | 2、性能要求：防火墙吞吐（大包）不少于5G，新建连接数不少于5万，满足同时在线4000台设备。 |
|  |  | 3、支持IPSec VPN；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括WEB接入和IP接入。 |
|  |  | 4、入侵防御：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS常等攻击的防御；支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；支持对BT等P2P/IM识别和控制。 |
|  |  | 5、病毒防护：支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议；支持的病毒类型：Backdoor、Worm、Trojan、AdWare、Virus等；支持病毒日志和报表。 |
|  |  | 6、配置IPS、AV防病毒等特征库。 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、满足1Gbps带宽场景，同时在线用户4000台终端设备。 |
|  |  | 2、支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署，支持静态路由、策略路由、动态路由。 |
|  |  | 3、（1）支持http代理、SSL透明代理、全透明代理、二级代理、DNS代理、dns缓存。 （2）支持IPSec、PPTP、L2TP |
|  |  | 4、支持ssl加密方式登录设备，支持ssh管理。 |
|  |  | 5、支持本地认证、第三方服务器认证、短信认证、微信认证、企业微信认证、二维码认证。 |
|  |  | 6、支持天涯、猫扑、麻辣社区、百度贴吧等常见论坛发帖控制，支持腾讯微博、搜狐社区、凯迪社区等常见微博的发帖控制。 |
| 3 | web应用防火墙 | 1、含硬件BYPASS模块；1T硬盘及以上，冗余电源； |
|  |  | 2、网络层吞吐量≥1Gbps，应用层吞吐量≥200Mbps，每秒新建连接数≥5000，最大并发连接数(http)≥10万； |
|  |  | 3、支持对Web主要安全威胁防护，如各类SQL注入、跨站攻击、挂马、敏感信息泄露、网页盗链，支持CC防护功能，Web扫描器扫描，缓冲区溢出，应用层DDoS攻击，网页篡改等； |
|  |  | 4、支持HTTP访问控制功能，可以提供针对HTTP元素和客户端的组合访问控制策略。支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE。 |
|  |  | 5、支持XML防护。 |
|  |  | 6、需支持语义分析能力，支持SQL注入、命令行注入、PHP代码注入、Java代码注入等基于词法语法分析的非规则子引擎。 |
| 4 | 堡垒机 | 1、35资源授权（支持后期扩展），用户数不限制； |
|  |  | 2、支持管理35设备，≥50字符型并发，≥50图像型并发； |
|  |  | 3、全面记录IT运维过程与审计企业所有运维人员的操作行为，支持运维协议全面，包括图形协议RDP、VNC；字符协议SSH、Telnet；文件传输协议SFTP、FTP、SCP；数据库协议Oracle、SQL Server等； |
|  |  | 4、支持双机冗余热备方式部署，故障切换时间在秒级完成，不超过1分钟。数据配置支持手动和实时同步，数据配置同步时间分钟级完成，不超过2分钟； |
|  |  | 5、支持交换机等类型设备自动填写特权密码，可自动将运维人员操作权限从普通管理模式进入到特权模式； |
|  |  | 6、（1）支持SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、用户IP、设备IP、数据库账号、数据库客户端名称和SQL关键字等信息，并可通过SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像回放 （2）支持本地图形客户端程序，使用mstsc客户端直接访问堡垒机选取托管设备进行运维。 |
| 5 | 数据库审计系统 | 1、审计处理能力≥2Gbps,峰值SQL处理能力≥30000条/秒 ,存储空间≥1T。 |
|  |  | 2、支持Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Teradata等数据库系统。 |
|  |  | 3、（1）支持Cache、Hive、Redis等数据库系统。 （2）支持数据库审计日志过滤查询，包括SQL返回结果集、返回码、SQL错误信息、影响行数、连接时长等内容。 |
|  |  | 4、支持KingBase、DaMeng、Oscar、Highgo、GaussDB等数据库系统。 |
|  |  | 5、支持HTTP、Telnet、FTP、SMTP、IMAP、POP3的审计。 |
|  |  | 6、多个维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10） 。 |
|  |  | 7、支持以列表形式给出出错原因、出错信息以及解决办法。 |
|  |  | 8、支持超长SQL语句审计，至少不低于2M；支持嵌套SQL语句的审计，准确审计绑定变量的SQL语句。 |
| 6 | 日志审计与分析系统 | 1、内存≥16G，SSD 系统盘≥128G，数据存储容量≥2T，日志采集处理速度1000EPS以上，50个日志源授权。 |
|  |  | 2、压缩加密存储，压缩比不低10:1；日志存储不低于5000条/M 。 |
|  |  | 3、支持Syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、FTP、SFTP等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 |
|  |  | 4、支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志。 |
|  |  | 5、支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储。 |
|  |  | 6、支持展示日志查询情况，包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息。 |
|  |  | 7、支持实时告警展示，可根据告警规则、告警级别两个维度进行实时告警监视，并可对刷新事件间隔进行设定。 |
|  |  | 8、支持安全告警概况、安全告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类。 |
|  |  | 9、（1）支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件。 （2）支持对syslog类型日志源进行限制接收速率。 |
| 7 | 杀毒软件 | 1、pc终端≥300个，linux Server ≥10个，windows Server≥20个。 |
|  |  | 2、服务端环境支持CentOS7.6及以上版本，Windows server2008R2及以上版本。 |
|  |  | 3、支持Windows XP-11等32位/64位终端操作系统，支持Windows server 2003-2022等32位/64位服务器操作系统。 |
|  |  | 4、支持Linux客户端操作系统。 |
|  |  | 5、支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度、UOS等操作系统。 |
|  |  | 6、支持虚拟机、虚拟化终端环境（VMware、华为、华三、阿里、腾讯等）。 |
|  |  | 7、支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量≥50000。 |
|  |  | 8、客户端安装后硬盘资源占用不到50M，日常内存占用不到20M。 |
| 等保测评 |
| 1 | 等保测评 | 1、测评教务系统、天财财务系统。 |

（二）服务要求

在标准服务基础上，投标人还应尽量达到以下标准，所提供的服务将影响评标得分。

1.设备提供3年原厂免费软件升级，硬件损坏维修、更换服务，并提供半小时内远程技术支撑，3小时内现场技术支持服务。

2.当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

3.投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认可的。

4.所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

5.在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。

三、安装和技术培训要求

投标人应在设备采购后15个工作日内设备到货并提供安装、调试等服务，为采购单位相关人员提供必要的技术培训，使参加培训的人员具备货物的应用和维护能力。

第四章  应提交的有关格式范例

格式一 投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目名称：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人代表或委托代理人（签字或签章）：

格式二 投 标 函

致：武夷山职业学院

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的网络安全设备及等级保护测评采购招标项目，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。

投标人承诺承担安装调试所需配件、附件、辅料等所发生的所有费用。

3、投标文件有效期为 30 天

4、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式三   法定代表人授权书

致：武夷山职业学院：

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵校组织的网络安全设备及等级保护测评采购招标项目，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

格式四   开标一览表

采购网络安全设备及等级保护测评采购招标项目

单位：元

| 品牌 | 型号 与规格 | 投标报价 | 供货 时间 | 安装 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

售后服务说明：

投标单位全称：

（单位公章）

投标人代表签字：         职务：      日期：

备注：

1、投标总价包括运输、保险、税金、调试、验收及安装辅助工作等工程价格，须提供所有设备的价格清单。

２、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

３、须提供交货及安装时间。

格式五  投标人资信声明

基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

公司性质：

主要负责人：

有关银行的名称和地址：

其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

日期：      年   月   日

格式六      产品售后服务承诺表

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |
| 8 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

格式七      提供营业执照和组织机构代码证及相关证件

第五章  评标办法

一、评标原则

（一）评标将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供设备的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评并独立打分，总分最高者为第一中标候选人。

（二）客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（三）在开标、评标期间，投标人不得询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

（六）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组可将该供应商的采购响应文件作无效处理。

二、评定内容

评定内容包括报价、质保期内的售后服务承诺、质保期外的售后服务承诺、生产厂商售后服务体系、服务承诺的落实保障措施等。